2018年六月丰水期地表水水质监测结果报表

水表—2               水系：普陀                                                                          共  2  页 第  1  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 水 温 | 透明度 | pH值 | 浊度 | 悬 浮 物 | 电导率 | 溶 解 氧 | 高 锰 酸 盐 指 数 | 五 日 生 化 需 氧 量 | 氟 化 物 | 氨氮 | 硝 酸 盐 氮 | 挥 发 酚 | 总 氮 | 总 磷 | 氰 化 物 | 石 油 类 | 六 价 铬 | 硫 化 物 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 叶 绿 素 a | 粪 大 肠 菌 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | cm |  | 度 | mg/L | us/cm | mg/L | 个/L |
| 芦东水库（1） | 05 | 28 | 24.5 | 180 | 6.96 | - | - | - | 8.90 | 1.4 | 1.67 | 0.027 | 0.05 | 0.298 | ＜0.0003 | 0.97 | 0.02 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | 0.06 | 9.80 | 8.94 | 0.006 | 170 |
| 芦东水库（2） | 05 | 28 | 24.0 | 180 | 6.98 | - | - | - | 8.96 | 1.5 | 1.52 | 0.026 | 0.05 | 0.281 | ＜0.0003 | 1.04 | 0.02 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 9.24 | 8.98 | 0.007 | 210 |
| 应家湾水库 （1） | 05 | 28 | 25.0 | 100 | 6.90 | - | - | - | 9.14 | 3.2 | 1.89 | 0.065 | 0.05 | 0.009 | ＜0.0003 | 1.22 | 0.02 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | 0.06 | 18.3 | 13.1 | 0.040 | 340 |
| 应家湾水库（2） | 05 | 28 | 24.5 | 100 | 6.93 | - | - | - | 9.08 | 3.3 | 2.04 | 0.067 | 0.06 | 0.009 | ＜0.0003 | 1.16 | 0.02 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | 0.06 | 18.1 | 13.1 | 0.039 | 460 |

2018年六月丰水期地表水水质监测结果报表

水表—2              水系：普陀                                                                  共  2  页 第  2  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 硒 | 汞 | 铜 | 铅 | 砷 | 镉 | 铁 | 锰 | 锌 | 化学需氧量 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/L |
| 芦东水库（1） | 05 | 28 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 5 | - |
| 芦东水库（2） | 05 | 28 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 5 | - |
| 应家湾水库（1） | 05 | 28 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 15 | - |
| 应家湾水库（2） | 05 | 28 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 15 | - |